## Slide 1: Informationen zur Unterstützung Ihrer Unterweisungen
Reihe „Unfälle verhindern“: Unfälle im Straßenverkehr
Foto: AdobeStock-Kara
Platzhalter – idealerweise fügen Sie hier ein zum Unfallschwer-punkt Straßenverkehr passendes Foto aus Ihrem Betrieb ein.

## Slide 2: Hinweise zur Nutzung dieser Informationen
Der BGHW ist es ein großes Anliegen, betriebliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für besondere Unfallschwerpunkte zu sensibilisieren und bei Unterweisungen zu unterstützen. Anhand von Unfall-beispielen aus BGHW-Mitgliedsunternehmen wollen wir besonders relevante Gefährdungen und die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen aufzeigen und so helfen, derartige Unfälle und persönliches Leid zu verhindern.
Wichtiges zum Thema Unterweisungen
Mit Unterweisungen erhalten Beschäftigte auf ihre Arbeitsplätze und Tätigkeiten zugeschnittene Informationen, Erläuterungen und Anweisungen in einer für sie verständlichen Form. Beschäftigte sollen befähigt werden, Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen zu erkennen und vorgesehene Schutz-maßnahmen eigenständig umsetzen zu können. Unterweisungen sind ein wichtiger Bestandteil im Arbeitsschutz und eine Pflicht der Unternehmerin/des Unternehmers sowie der Führungskräfte.
Erfolgreiche Unterweisungen finden im Dialog statt und umfassen mehr als einen reinen Vortrag. Besprechen Sie Fragen Ihrer Beschäftigten und fragen Sie selbst nach, damit keine Unklarheiten bestehen. Die Wirksamkeit Ihrer Unterweisungen erhöhen Sie, wenn Ihre Beschäftigten sicheres und gesundheitsgerechtes Verhalten direkt am Arbeitsplatz erlernen und üben können!

## Slide 3: Hinweise zur Nutzung dieser Informationen
Bitte beachten Sie:
Die Informationen können z. B. als Einstieg in Ihre Unterweisung zum Thema „Verkehrssicherheit“ dienen.
Nutzen Sie die Ergebnisse Ihrer Gefährdungsbeurteilung, um die Informationen auf Ihren Betrieb hin anzupassen!
Prüfen und präzisieren Sie daher folgende Inhalte für Ihre Arbeitsplätze:
    Welche Gefährdungen sind bei der Teilnahme am Straßenverkehr zusätzlich relevant?
    Welche technischen, organisatorischen oder persönlichen Schutzmaßnahmen sind in Ihrem Betrieb bereits vorhanden bzw. zusätzlich notwendig?
    Was genau müssen Ihre Beschäftigten für die sichere Durchführung ihrer Tätigkeiten mit Blick auf die Unfallgefährdung im Straßenverkehr wissen, können, beachten und umsetzen?
Arbeitsplätze müssen sicher gestaltet sein. Priorität zur Vermeidung von Gefährdungen haben technische und dann erst organisatorische Maßnahmen. Personenbezogene Maßnahmen sind nachrangig oder als Ergänzung zu diesen Maßnahmen zu sehen.

## Slide 4: Ergänzende Informationen für Ihre Unterweisungen
Hier finden Sie weiterführende Informationen zum Unfallschwerpunkt:
Themenfeld Verkehrssicherheit
Schwerpunktaktion „Ablenkung im Straßenverkehr“
DVR-Webseite „Deine Wege“
Kampagne „Runter vom Gas“
Im Themenfeld Unterweisungen finden Sie Wichtiges rund um das Thema Unterweisungen:
  Zum Beispiel:
  Vorlage zur Dokumentation von Unterweisungen
  Tipps zu geeigneten Unterweisungs-methoden
  Wichtige Unterweisungsthemen
  Rechtliche Grundlagen

## Slide 5: Weitere Unterstützungsangebote
Unterstützung zur Gefährdungsbeurteilung erhalten Sie hier:
Informationen zur Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Online – die elektronische Handlungshilfe, mit der eine individuelle und detaillierte Beurteilung der Gefährdungen ermög- licht wird. Die GBO enthält konkrete Bausteine auch z. B. zum Thema „Verkehrssicherheit“.
GUROM ist ein externes Online-Tool zur Analyse, Beurteilung und Prävention von Mobilitätsgefahren. GUROM hilft, Unfälle auf Arbeitswegen sowie beruflichen Fahrten und Wegen (Dienstwegen) zu verhindern und ist analog einer Gefährdungs- beurteilung aufgebaut.
Sie haben weitere Fragen oder benötigen Beratung zum Thema Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!
Hier gelangen Sie zur Ansprechpartnersuche:

## Slide 6: Schwerpunkte bei tödlichen Unfällen in Handel und Warenlogistik
Chart: 
| Straßenverkehr | Abstürze | Bau-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten | Erfassen, Quetschen, Überrollen | Flurförderzeuge | Be- und Entladen | Sonstige Unfälle
Unfallschwerpunkte 2012-2019 | 42 | 17 | 12 | 11 | 8 | 7 | 3 | 0
Unfälle im Straßenverkehr
Im Straßenverkehr kommt es mit Abstand am häufigsten zu tödlichen Unfällen in Mitgliedsunternehmen der BGHW!
Abstürze
Unfälle bei Bau-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten
Unfälle durch Erfassen, Quetschen, Überrollen
Unfälle mit Flurförderzeugen
Unfälle beim Be- und Entladen
Sonstige Unfälle
Grafik und Datenquelle: BGHW
Zeitraum der Datenermittlung: 2012-2019

## Slide 7: Unfälle im Straßenverkehr
Unfallursache: Ablenkung
Foto: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V.

## Slide 8: Typische Unfallbeispiele und Gefährdungen
Natascha B. ist auf dem Weg zur Arbeit. Eine Meinungsverschiedenheit mit ihrem Partner hängt ihr noch nach. Ihr Mobiltelefon klingelt – das ist er! Ob er sich entschuldigen will? Sie will den Anruf gerade annehmen, da knallt es. Natascha hat nicht bemerkt, dass sie bereits auf die Kreuzung gefahren ist. Ein Lkw kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst ihr Fahrrad.
Für Fahrerinnen und Fahrer von Pkw, Lkw, Fahrrädern und anderen Fahrzeugen gibt es viele Gelegenheiten, sich während der Fahrt ablenken zu lassen:
durch das gedankliche Beschäftigen, z. B. mit betrieblichen Problemen oder familiären Sorgen.
vom Navigationsgerät und anderen Einrichtungen im Fahrzeug, von Plakaten am Fahrbahnrand oder vom Mobiltelefon. Wer Textbotschaften während der Fahrt schreibt oder liest, erhöht dadurch sein Unfallrisiko um ein Vielfaches. Telefonieren während der Fahrt ist so gefährlich wie mit 0,8 Promille Alkohol zu fahren. Apropos Mobiltelefon: Das Kraftfahrtbundesamt verzeichnet jährlich nahezu 400.000 Verstöße gegen das Handy-Verbot. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden innerhalb eines Jahres nach schweren Unfällen 265 Mobiltelefone zur Klärung der Unfallursache beschlagnahmt. Maßgeblich für die Gefährdung ist die Dauer der Blickabwendung von der Straße.

## Slide 9: So können Unfälle dieser Art verhindert werden
Technische Maßnahmen
Fahrzeuge mit sinnvollen Fahrerassistenzsystemen ausstatten, die Beschäftigten in der Nutzung dieser Systeme umfassend und praxisnah einweisen sowie die Verwendung sicherstellen, z. B.:
Spurwechselassistenten, die vor seitlich fahrenden Fahrzeugen warnen
Spurhalteassistenten, die warnen oder das Fahrzeug selbsttätig wieder in die Fahrspur bringen, wenn das Fahrpersonal aufgrund von Ablenkung vom Kurs abkommt
Verkehrszeichenerkennung, die an wichtige Verkehrszeichen erinnert, die möglicherweise übersehen wurden, wie z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote
Anrufende per Telefonansage darauf hinweisen, dass den Beschäftigten das Telefonieren während der Fahrt verboten ist, und einen Rückruf ankündigen. Wenn das nicht möglich ist, sollten die Freisprecheinrichtungen mit einer gut funktionierenden Sprachsteuerung ausgerüstet sein.
Ggf. Bild

## Slide 10: So können Unfälle dieser Art verhindert werden
Organisatorische Maßnahmen
Firmenfahrzeuge regelmäßig auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüfen
betriebliche Regelungen zur Nutzung von Telefonen, Navigationssystemen und anderen Kommunikations- und Informationssystemen im Fahrzeug treffen
Personenbezogene Maßnahmen
Beschäftigte in Verkehrssicherheitsthemen fortbilden
Beschäftigte in die Fahrzeugtechnik einweisen, z. B. die Assistenzsysteme
Betriebsanweisungen aufstellen und Beschäftigte unterweisen
Beschäftigte durch praktische Trainings befähigen, defensiv und vorausschauend zu fahren. Dabei ist sicherzustellen, dass in den Trainings auch die Gefahren durch Ablenkung thematisiert und in praktischen Übungen erfahrbar gemacht werden. Die BGHW bezuschusst für ihre Mitglieds-unternehmen Verkehrssicherheitstrainings (Informationen dazu auf bghw.de).
Ggf. Bild

## Slide 11: Unfälle im Straßenverkehr
Unfallursache: Dichtes Auffahren
Foto: AdobeStock-sutichak

## Slide 12: Typische Unfallbeispiele und Gefährdungen
Alex P. hat gerade seine Ladung vom Zentrallager aufgenommen, da beginnt es zu regnen. Als wenig später eine Ampel auf Rot springt, tritt er auf die Bremse. Er merkt, dass das Antiblockiersystem einsetzt. Jedoch reicht der Abstand nicht mehr aus, um zum Stehen zu kommen. Mit einer Restgeschwindigkeit von 40 km/h fährt er auf das Heck eines Lkw auf und verletzt sich schwer an der Halswirbelsäule.
Zu dichtes Auffahren wird begünstigt durch:
Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit
falsche Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und/oder falsches Vertrauen in Assistenzsysteme
Stress und Zeitdruck
Müdigkeit

## Slide 13: So können Unfälle dieser Art verhindert werden
Technische Maßnahmen
Fahrzeuge mit sinnvollen Fahrerassistenzsystemen ausstatten, z. B. mit Abstands- und Notbremsassistenten. Fortschrittliche Notbremsassistenten (AEBS) sind für neu zugelassene Fahrzeuge ab 8 Tonnen mit Druckluftbremsanlage und luftgefederter Hinterachse seit 2015 vorgeschrieben. Ab November 2018 müssen alle neu zugelassenen Lkw ab 3,5 Tonnen mit AEBS ausgerüstet sein. Der Umgang mit diesen Assistenten muss jedoch geübt werden und/oder es muss eine umfangreiche Einweisung in diese Systeme stattfinden.
Anrufende per Telefonansage darauf hinweisen, dass den Beschäftigten das Telefonieren während der Fahrt verboten ist, und einen Rückruf ankündigen. Wenn das nicht möglich ist, sollten die Freisprecheinrichtungen mit einer gut funktionierenden Sprachsteuerung ausgerüstet sein.
Organisatorische Maßnahmen
Verantwortungsvolle Disposition, die Reserven für unvorhergesehene Ereignisse lässt ist eine wichtige Voraussetzung für sicheres Fahren, denn Stress und Zeitdruck können zu dichtem Auffahren verführen.
Ggf. Bild

## Slide 14: So können Unfälle dieser Art verhindert werden
Personenbezogene Maßnahmen
Beschäftigte in Verkehrssicherheitsthemen fortbilden
Beschäftigte in die Fahrzeugtechnik einweisen, z. B. in die Notbremssysteme
Betriebsanweisungen aufstellen und Beschäftigte unterweisen
Beschäftigte durch Sicherheitstrainings befähigen, defensiv und vorausschauend zu fahren. Die BGHW bezuschusst für ihre Mitgliedsunternehmen Verkehrssicherheitstrainings (Informationen dazu auf bghw.de).
Ggf. Bild

## Slide 15: Unfälle im Straßenverkehr
Unfallursache: Hohe Geschwindigkeit
Foto: AdobeStock-SciePro

## Slide 16: Typische Unfallbeispiele und Gefährdungen
„Das war ein langer Arbeitstag, jetzt nur noch nach Hause!“, denkt sich Herbert R. möglicherweise, als er in der Dämmerung durch einen Waldabschnitt fährt. Im Scheinwerferlicht steht plötzlich ein Hirsch vor ihm. Herbert bremst abrupt, das Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Transporter auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, durchbricht eine Leitplanke, überschlägt sich und bleibt im Graben liegen. Die Feuerwehr kann Herbert R. nur noch tot bergen.
Gefährdungen in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit sind …
auf der Autobahn: Spur wechseln, in Staus fahren, in Baustellen fahren
auf der Landstraße: Kurven fahren, auf Straßen mit Wildwechsel fahren, auf Straßen fahren, die von Baumreihen begrenzt werden (Alleen), auf nicht einsehbaren Straßenabschnitten, fahren im Nebel

## Slide 17: So können Unfälle dieser Art verhindert werden
Technische Maßnahmen
Fahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen ausstatten, z. B. mit Verkehrszeichen-Assistenten und Abstands-Regeltempomaten
Reduzieren der Höchstgeschwindigkeit von Fahrzeugen („Drosselung“)
Verkehrszeichen-Assistenten so schalten, dass die angeordnete Geschwindigkeit automatisch eingehalten wird und nur mit einem „Kickdown“ überschritten werden kann
Unfalldatenschreiber in Firmenfahrzeugen installieren. Sie wirken präventiv, denn das Fahrpersonal muss damit rechnen, dass eine unfallursächliche Geschwindigkeitsübertretung auf diese Weise dokumentiert wird.
Ggf. Bild

## Slide 18: So können Unfälle dieser Art verhindert werden
Organisatorische Maßnahmen
verantwortungsvolle Disposition, die Reserven für unvorhergesehene Ereignisse lässt, ist eine wichtige Voraussetzung für sicheres Fahren, denn Stress und Zeitdruck können dazu führen, dass die Beschäftigten zu schnell fahren, um die Vorgaben zu erfüllen
betriebliche Regelungen zur Einhaltung angepasster Geschwindigkeiten festlegen, z. B.:
Einhalten von Geschwindigkeitsbegrenzungen
Orientieren an der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf der Autobahn
bei unterwegs auftretenden Verzögerungen kein Aufholen der Zeit durch Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit
Ggf. Bild

## Slide 19: So können Unfälle dieser Art verhindert werden
Personenbezogene Maßnahmen
Betriebsanweisungen zum Fahren mit angepasster Geschwindigkeit sowie im vorausschauenden Fahren aufstellen und Beschäftigte unterweisen
den Beschäftigten in Sicherheitstrainings die Gefahren verdeutlichen, die durch überhöhte Geschwindigkeit entstehen
mit Simulatoren die Bedeutung angepasster Geschwindigkeit vermitteln
Ggf. Bild

## Slide 20: Viel Erfolg für Ihre Unterweisung!